## Slide 1: C# Deel 2
Les 3

## Slide 2: Leerdoel
Jullie kunnen vertellen waarom je soms je data in stappen laadt in plaats van in 1 keer

## Slide 3: Bits en Bytes
Alles in de computer denkt in bits
Een bit is een 1 of een 0
  Aan of uit
Zodra ik meer dan 1 bit nodig heb worden het bytes
  Strings
  Integers
  etc

## Slide 4: File lezen
Met File konden we makkelijk tekst lezen:

## Slide 5: File bytes lezen
En ook makkelijk bytes
Waarom willen we dat?

## Slide 6: File bytes lezen
Maar als files groot zijn, dan:
  gebruik je veel geheugen
  je performance kan droppen
Bv een word/pdf met een zelda guide met plaatjes etc

## Slide 7: Oplossing: Stream
Wat is een Stream?
'Streaming' Netflix/Twitch geeft een hint:
    iets in stukken lezen/verzenden
    Kunnen spoelen

## Slide 8: Stream
Als je grote files of byte sources hebt moet je soms:
  data in stukken inlezen i.p.v. het hele ding.
  Dit is efficiënt en vaak nodig!
Denk aan mobile apps, of andere devices met klein geheugen

## Slide 9: Stream
Standaard voorbeeld met lezen van regels:

## Slide 10: Stream
Standaard voorbeeld met lezen van bytes:

## Slide 11: Stream
Je ziet hier meerdere stappen

## Slide 12: Schrijven naar de disk: Stream
Files zijn RESOURCES, dus altijd goed opruimen
  anders blijven ze open (file locked)

## Slide 13: Zoeken
Vaak zijn streams ook spoelbaar (seeking)
Denk aan een wereld die uit CHUNKS bestaat
  Als je weet hoe groot elke chunk is:
    kan je makkelijk de volgende zoeken
    Of met coordinaten zoeken

## Slide 14: Slim laden is belangrijk!
Zeker in de games wereld
  Sneller
  Mooier
  beter

## Slide 15: Resources, using & dispose
Een stream is een Disposable resource
  Als deze niet goed wordt opgeruimd blijven er dingen open in het operation systeem
Dit zie je aan IDisposable

## Slide 16: Common Resources
Denk aan:
  Images
  Files
  Network connections

## Slide 17: Using
Om fouten te voorkomen :
  using patroon
de using structuur sluit alles wat tussen de () staat
Tussen de () maak/open je een resource

## Slide 18: Using
Zie het voorbeeld hieronder
Ook als er iets fout gaat, wordt het netjes opgeruimt

## Slide 19: Korte oefening
Download de zip
Unzip
Open: oefeningStreamingStudentenVersie.csproj
Maak ReadLevel compleet
Voor de uitdaging: maak de andere twee functions compleet!

## Slide 20: Deze les
Opdrachten